## Slide 1: InfoManager (RFID기반 정보제공 시스템)
학번 : 201101267
이름 : 이동현
지도교수 : 김태권 교수님

## Slide 2: 작품 소개
RFID 기반 자동 인식
사용자가 원하는 장소에 시스템을 설치
시스템이 설치된 장소에 접근 시 사용자를 식별
해당 사용자에게 날씨/교통정보를 음성으로 제공
시스템이 설치된 곳에선 어디서나 동일한 서비스 제공

## Slide 3: 적용 기술
RSS(Really Simple Syndication)
  웹에 필요한 정보를 요청 시 xml로 결과를 반환
  날씨정보(기상청), 교통정보(구글maps)획득 시 사용
TTS(Text To Speech)
  날씨/교통정보를 parsing하여 음성으로 출력
  별도의 확인없이 자동으로 정보획득 가능
GeoCoding
  DB의 사용자정보에는 지역명만 저장
  교통정보 획득에는 위도/경도정보가 필요
  지역명을 입력하면 위도/경도를 반환하는 기능 구현
RFID
  별도의 입력행위 없이 사용자의 접근을 인식

## Slide 4: 적용 기술
라즈베리파이
  소형컴퓨터의 기능으로 Client프로그램이 탑재됨
Mysql
  사용자정보 및 지역정보에 대한 데이터베이스 구현
소켓프로그래밍
  각 서버와 클라이언트간에는 TCP기반 소켓통신
C/C#프로그래밍
  DB서버는 C언어기반 프로그램
  클라이언트와 정보획득서버는 C#기반 프로그램

## Slide 5: 날씨/교통정보
교통정보
  사용자정보의 출발지와 도착지 사용
  GeoCoding을 이용해 출발지,도착지의 위도/경도 획득
  위도/경도 기반 google maps에 RSS로 xml획득
  Xml 파싱을 통해 통행소요시간 획득
날씨정보
  사용자정보의 도착지 사용
  도착지의 지역코드 기반 기상청에 RSS로 xml획득
  Xml 파싱을 통해 날씨정보 획득
  교통정보의 통행소요시간만큼의 이후의 날씨정보 반환

## Slide 6: Database
Database 구조도
CLIENT
TID NAME
LOCATION
TID SETNO START ARRIVE FROMTIME UNTILTIME
LOCATION_CODE
LName LCode
LOCATION_ENAME
KName EName

## Slide 7
사용자의 접근
(RFID태그 인식)
Server1에
태그 값 전송
서버에 연결요청
태그값
전송받음
Server2에
태그값 전송
Client
Wav파일
전송
전송된
Wav파일 재생
RFID 태그 값
날씨/교통정보
Wav파일
서버오픈 및
연결대기
Server1
(윈도우서버)
서버오픈 및
연결대기
Server2
(리눅스서버)
RFID 태그 값
태그값
전송받음
DB에서
정보검색
사용자정보
반환
사용자정보
획득
사용자이름, 출발지,
도착지, 도착지역코드,
출발지영어이름,
도착지영어이름
날씨/교통정보
획득
Wav파일로
정보출력

## Slide 8: 구성도
Client
1. 역할
- Client가 원하는 장소에 시스템 설치
2. 기능
- 사용자 접근시 RFID태그값 자동 인식
- 인식된 태그값을 Server로 전송
- Server로부터 반환된 wav파일 재생
3. 적용기술
- RFID
- 라즈베리파이
- 소켓통신
- C#프로그래밍(mono기반)
Windows Server
1. 역할
- 정보 획득 서버의 역할
2. 기능
- Client에게서 태그값 전송받음
- 태그값을 Linux Server로 전송
- Linux Server에게서 사용자정보 반환
- 사용자정보 기반 날씨/교통정보 획득
- 날씨/교통정보를 wav파일로 출력
- wav파일을 Client에게 전송
3. 적용기술
- RSS
- GeoCoding
- TTS
- 소켓통신
- C#프로그래밍(Windows 기반)
Linux Server
1. 역할
- DB 서버의 역할
2. 기능
- Windows server에서 태그값 전송받음
- 태그값으로 DB에서 사용자정보 획득
- 사용자정보 Windows Server로 반환
3. 적용기술
- mysql
- 소켓통신
- C프로그래밍(vi 기반)
RFID 태그값
정보 wav파일
RFID 태그값
사용자 정보